## Slide 1: A Safe and Fast Repulsion Method for GPU-based Cloth Self Collisions
LONGHUA WU, The Ohio State University, USA BOTAO WU, Frilly Inc., USA YIN YANG, Clemson University, USA HUAMIN WANG, The Ohio State University, USA

## Slide 2
类似工作： Incremental Potential Contact

## Slide 3
类似工作： Codimensional Incremental Potential Contact

## Slide 4
对比
CIPC(IPC)：不是实时的（使用CPU），但是可以在多维度、含摩擦力的接触仿真中取得非常好的效果.
A Safe and Fast Repulsion Method for GPU-based Cloth Self Collisions：是实时的（用GPU），但是不能支持对摩擦力的仿真.

## Slide 5
简介
主要完成两个工作，一个是实时布料仿真中的快速碰撞检测与处理；另一个是提出了一种基于GPU的Vertex Repulsion方法的，保证无自交、不自然呈现小的实时碰撞处理方法。

## Slide 6
Vertex Repulsion方法
原理：Vertex与三角形顶点距离小于阈值时推开顶点
局限性：依然无法阻止vertex穿过三角形
改进方法1：增大三角形内部采样点
改进方法2：增大阈值
依然无法保证无穿透

## Slide 7
成果
https://doi.org/10.1145/3430025

## Slide 8
为什么做这个问题？
布料仿真中的碰撞处理一直是个难题
前人的方法无法充分利用GPU的并行性，无法做到实时
前人使用GPU进行布料碰撞处理的方法不够安全

## Slide 9
本文提出的新方法
1.推导连续和离散形式的距离约束
2.两阶段碰撞检测与处理
3.布料仿真与碰撞检测流水线的结合

## Slide 10
连续和离散形式的距离约束
推导点到点、点到边、边到边的距离数学表达式
给出连续与离散两种形式的距离约束

## Slide 11
两阶段碰撞检测与处理
Soft Phase 对位置大致修正，求出可能正确的
Hard Phase 在有限计算时间内进行精细修正，保证无碰撞

## Slide 12
布料仿真与碰撞检测流水线的结合
使用State Vector
X和Y分别表示碰撞检测与布料仿真

## Slide 13
局限与展望
Vertex Repulsion本身的局限性带来的不真实感
由于距离约束推导过程的限制，无法仿真过大布料的拉伸
无法仿真含摩擦力的接触